附件2

兰炭和焦油渣综合利用企业无组织气体治理整改内容一览表

| 企业 名称 | 序号 | 装置名称 | 整改内容 | 要求最终完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 兰炭企业（共10户） |
| 神木市鑫泰煤化工有限公司 | 1 | 水捞焦 | 小粒煤兰炭炉改为改进型半干法熄焦，采用清水熄焦，炉体全部密封处理。大块兰炭炉烘干装置改为热空气烘干，装置密闭，收集废气进行净化处理。 | 2018年7月底前 |
|  | 2 | 焦炉 | 加强管理，保证炉体微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 3 | 中间槽 | 采用密封垫密封，做到100%密封处理，减少无组织排放 |  |
|  | 4 | 热环冷环池 | 改造为全封闭热环池，将池内挥发废气由管道导出送至炉内焚烧处理 |  |
|  | 5 | 焦油罐 | 收集呼吸废气，送炉内进行焚烧处理 |  |
| 神木市江泰煤化工有限公司 | 1 | 水熄焦 | 全改为半干法熄焦，采用清水熄焦，产生蒸汽在微负压状态下进入煤气中，炉体全部密封处理。 | 2018年7月底前 |
|  | 2 | 焦炉 | 加强管理，保证炉体微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 3 | 中间槽 | 采用密封垫密封，做到100%密封处理，减少无组织排放 |  |
|  | 4 | 热环冷环池 | 进行密封修补，控制无组织排放 |  |
|  | 5 | 清水池 | 加盖，加强管理 |  |
|  | 6 | 储罐 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
| 神木市顺德煤化工有限公司 | 1 | 水捞焦 | 全改为半干法熄焦，采用清水熄焦，产生蒸汽在微负压状态下进入煤气中，炉体全部密封处理。 | 2018年7月底前 |
|  | 2 | 焦炉 | 加强管理，保证微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 3 | 兰炭料斗 | 密封处理，减少无组织排放 |  |
|  | 4 | 半干法熄焦 | 改造为自动补水，减少无组织排放 |  |
|  | 5 | 中间槽 | 采用密封垫密封，做到100%密封处理，减少无组织排放 |  |
|  | 6 | 热环冷环池 | 进行密封修补，控制无组织排放 |  |
| 神木市东源煤化工有限责任公司 | 1 | 水捞焦 | 全部改为半干法熄焦，采用清水熄焦，产生蒸汽在微负压状态下进入煤气中，炉体全部密封处理。 | 2018年7月底前 |
|  | 2 | 焦炉 | 加强管理，保证炉微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 3 | 兰炭烘干 | 改造为热空气烘干，烘干装置密闭，收集废气进行净化处理。 |  |
|  | 4 | 兰炭料斗 | 密封处理，并加强管理 |  |
|  | 5 | 热环冷环池 | 密封处理，定期维修，并加强管理 |  |
|  | 6 | 清水池 | 加盖，加强管理 |  |
|  | 7 | 中间槽 | 采用密封垫密封，做到100%密封处理，减少无组织排放 |  |
|  | 8 | 储罐装车 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
| 神木市五洲煤化工有限责任公司 | 1 | 焦炉 | 加强管理，保证炉体微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 2 | 兰炭料斗 | 密封处理，加强管理 |  |
|  | 3 | 废油沟渠 | 采用管道输送，并加强管理 |  |
|  | 4 | 热环冷环池 | 密封处理，定期维修，并加强管理 |  |
|  | 5 | 沉渣池 | 全封闭处理 |  |
|  | 6 | 储罐装车 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
| 神木市恒升煤化工有限公司 | 1 | 水捞焦 | 全改为半干法熄焦，采用清水熄焦，产生蒸汽在微负压状态下进入煤气中，炉体全部密封处理。 | 2018年7月底前 |
|  | 2 | 焦炉 | 加强管理，保证炉体微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 3 | 中间槽 | 100%密封处理，同时加强管理，保持密封状态，减少无组织排放 |  |
|  | 4 | 热环冷环池 | 改造为全封闭池体，将挥发废气导入炉内进行焚烧处理 |  |
|  | 5 | 焦油装车 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
| 神木市来喜煤化工有限公司 | 1 | 水捞焦 | 改为半干法熄焦，采用清水熄焦，产生的蒸汽在微负压状态下进入煤气中，炉体全部密封处理。 | 2018年7月底前 |
|  | 2 | 焦炉 | 加强管理，保证炉体微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 3 | 兰炭烘干 | 改造为热空气烘干，烘干装置密闭，收集废气进行净化处理。 |  |
|  | 4 | 中间槽 | 100%密封处理，同时加强管理，保持密封状态，减少无组织排放 |  |
|  | 5 | 热环冷环池 | 池体全部密封，废气导入炉内焚烧处理 |  |
|  | 6 | 沉渣池 | 改造清渣方式，将沉渣池改造为全封闭池，避免无组织放散 |  |
|  | 7 | 焦油装车 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
| 神木市联众煤化工有限公司 | 1 | 焦炉 | 加强管理，保证炉体微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 2 | 兰炭料斗 | 密封处理 |  |
|  | 3 | 中间槽 | 采用密封垫密封，做到100%密封处理，减少无组织排放 |  |
|  | 4 | 沉渣池 | 改造为全封闭池体，并定期维修，挥发废气导入炉内进行焚烧处理 |  |
|  | 5 | 热环冷环池 | 全封闭处理，并加强管理 |  |
|  | 7 | 焦油罐 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
| 神木市新晨煤电化工有限公司 | 1 | 水捞焦 | 全部改为半干法熄焦，产生的蒸汽在微负压状态下进入煤气中，炉体全部密封处理。 | 2018年7月底前 |
|  | 2 | 焦炉 | 加强管理，保证炉体微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 3 | 氨水循环槽 | 全部密封，加强管理 |  |
|  | 4 | 中间槽 | 采用密封垫密封，做到100%密封处理，减少无组织排放 |  |
|  | 5 | 沉渣池 | 密封处理，加强管理 |  |
|  | 6 | 氨水池 | 改造为全封闭池体，并定期维修，挥发废气导入炉内进行焚烧处理 |  |
|  | 7 | 储罐装车 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
| 神木市亿通煤化工有限公司 | 1 | 水捞焦 | 全部改为半干法熄焦，采用清水熄焦，产生的蒸汽在微负压状态下进入煤气中，炉体全部密封。 | 2018年7月底前 |
|  | 2 | 焦炉 | 加强管理，保证炉体微负压状态，同时装煤系统改造为双室双闸给料器 | 2018年12月底前 |
|  | 3 | 中间槽 | 采用密封垫密封，做到100%密封处理，减少无组织排放 |  |
|  | 4 | 氨水池 | 改造为全封闭池体，并定期维修，挥发废气导入炉内进行焚烧处理 |  |
|  | 5 | 沉渣池 | 密封处理，加强管理 |  |
|  | 6 | 焦油罐 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
|  | 7 | 储罐装车 | 收集呼吸废气，送炉内焚烧处理，改造装车为底部装车，减少无组织排放 |  |
| 焦油渣综合利用企业（共3户） |
| 神木市兆利焦油渣回收利用有限公司 | 1 | 焦油渣罐（槽） | 密闭，收集呼吸废气，送锅炉或导热油炉内焚烧处理 | 2018年12月底前 |
|  | 2 | 轻油罐 | 内浮顶罐，加强管理；改造装车为底部装车，减少无组织排放。 |  |
|  | 3 | 重油罐 | 收集呼吸废气，送锅炉或导热油炉内焚烧处理 |  |
|  | 4 | 蒸馏收集装置 | 蒸馏过压放空气、冷凝废气收集导入锅炉或导热油炉燃烧。 |  |
| 神木市泰达焦油渣废物回收利用有限公司 | 1 | 焦油渣罐 | 密闭，收集呼吸废气，送锅炉或导热油炉内焚烧处理 | 2018年12月底前 |
|  | 2 | 轻油罐 | 内浮顶罐，加强管理；改造装车为底部装车，减少无组织排放。 |  |
|  | 3 | 重油罐 | 收集呼吸废气，送锅炉或导热油炉内焚烧处理 |  |
|  | 4 | 蒸馏收集装置 | 蒸馏过压放空气、冷凝废气收集导入锅炉或导热油炉燃烧。 |  |
| 神木市蓝天环保设备有限公司 | 1 | 焦油渣罐 | 密闭，收集呼吸废气，送锅炉或导热油炉内焚烧处理 | 2018年12月底前 |
|  | 2 | 轻油罐 | 内浮顶罐，加强管理；改造装车为底部装车，减少无组织排放。 |  |
|  | 3 | 重油罐 | 收集呼吸废气，送锅炉或导热油炉内焚烧处理 |  |
|  | 4 | 蒸馏收集装置 | 蒸馏过压放空气、冷凝废气收集导入锅炉或导热油炉燃烧。 |  |